Техническое задание

на проведение профилактических испытаний

сетей электроснабжения ГУП РБ «УАЗ»

1. Объекты проведения испытаний:

- административные здания

ул. Советская, 18; Пушкина, 95; Пушкина,95/1; Цюрупы,17; Пушкина, 106; Достоевского,73;

- производственная база по ул.Б.Шерстомойная, 40

- трансформаторная подстанция ТП 5340 и питающие ее силовые линии.

2. Цель испытаний:

проведение периодических проверок и испытаний, предусмотренных «Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей».

3. Объем испытаний:

- проверка сопротивления изоляции кабельных линий зданий,

- проверка сопротивления изоляции изолирующих устройств, в шкафах и распределительных устройствах,

- проверка сопротивления металлической связи заземляющих проводников с шинами и контурами заземления,

- проверка величин токов срабатывания отключающих автоматических выключателей,

-проверка сопротивления растеканию электрического тока контуров заземления

- проверка сопротивления изоляции ТП 5340 (низковольных и высоковольтных кабелей, сборных и соединительных шин, распред.устройств, коммутационных аппаратов низкого и высокого-6 кВ напряжения)

- проверка сопротивления металлической связи заземляющих проводников с шинами и контурами заземления ТП 5340,

- проверка величин токов срабатывания отключающих автоматических выключателей низкого и высокого напряжения, времени срабатывания АВР в ТП 5340,

- проверка сопротивления растеканию электрического тока контура заземления ТП 5340,

- проверка повышенным напряжением высоковольного оборудования ТП 5340 (кабелей, трансформаторов, сборных и соединительных шин РУ-6кВ),

- испытания 2 силовых трансформаторов (проверка характеристик и электропрочности трансформаторного масла и т.д.)

4. Результаты проведенных работ – оформление технических отчетов по каждому объекту.

27.09.2011

Главный энергетик							Конюхов И.Н.